| SD-Nr.: | Позиция: |
| --- | --- |

| Заказчик: | Тип |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество |  |
|  | Серийный номер |  |
| Код справки: | Схема подключения |  |
| Заказ №: | Блок-схема |  |
| Конечный потребитель: | Внутренний номер |  |
|  | Инструкции заказчика |  |
|  | Версия |  |
|  | Страна (ISO-Кодировка) |  |
| Место установки: | Страна назначения |  |

|  |  | Частота |
| --- | --- | --- |
| Напряжение |  | В 50 Гц 60 Гц |
|  |  | Для U, если AC то и для Uдоп, Ud и Uсин |

| Ток |  | A |
| --- | --- | --- |

Максимальная нагрузка

120 %Iном.	  200 %Iном. (знак в обозначении типа -1/2 или -5/10)	  150 %Iном. (Спец.. знак -1/1,5 или -5/7,5)

Класс точности (на лицевой панели)

| ( Стандартный, Акт. 0,2S / Реакт. 1 | Спец.: Акт. 0,2S / Реакт. 0,5 (МЭК определяет только 2.0) |
| --- | --- |
|  | Активная 0.5S / Реактивная 1 |

Дополнительный источник питания

|  | Диапазон входных напряжений Uдоп: | Только для информации.: Используемое рабочее напряжение:_________ _ |
| --- | --- | --- |

|  | AC / DC: 100 В - 230 В | Низковольтный DC / AC: 24 В – 125 В | Специальный: |
| --- | --- | --- | --- |

Всегда используется при Uдоп = 100 В или 110 В	По запросу в представительство

Вход для синхронизации времени внутренних часов     Невозможно для модификации C.2

|  | Входное напряжение Uсин: |
| --- | --- |
|  | AC: 100 В - 120 В 200 В - 230 В | DC: 24 В 48 В – 60 В 100 В - 125 В 200 В - 230 В |

Без входа внешнего управления тарифами или без статусного входа (Стандартное исполнение)

Без входа внешнего управления тарифами для f6:  Клеммы 40, 43, 44, 45 не маркированы

(   Управление тарифами	3 Входа E1, E2, E3 с Ud      Невозможно для модификации C.2

Или

Статусный вход  E с Uz, применяемый при работе через обходную шину (знак в обозначении типа z)

|  | Входное напряжение Ud, Uz: |
| --- | --- |
|  | AC: 100 В - 120 В 200 В - 230 В | DC: 24 В 48 В – 60 В 100 В - 125 В 200 В - 230 В |

Реле тревог:    моностабильное реле (с одним устойчивым состоянием) с переключающими контактами

Оптический интерфейс для параметризации и локального опроса:
Протокол: dlms	Скорость передачи: установлена на 9600 бит/сек.

Интерфейс RS 485 для локального соединения с другими счетчиками
(многоточечная локальная сеть):
Протокол: dlms	Скорость передачи: установлена на 9600 бит/сек.     C.2: Настраиваемый на заводе
		сокращенный вариант МЭК 870-5-102

Переключающие контакты   (Стандартный +A, -A, +R, -R)

Без, для конструктивного исполнения f6 возможна последующая установка переключающих контактов

r4 (4 переключающих контакта)     r4aa (4 спаренных нормально разомкнутых контакта)     r4a (8 нормально разомкнутых контакта)

|  | r4 | Стандартный 4x 1u Оптопереключатель для 24-120 В DC/AC, невозможно при использовании выходов состояния |
| --- | --- | --- |
|  | r4aa | Специальный 2x 4a для 2-х параллельно соединенных контактов ( +A1, -A1, +R1, -R1, +A2, -A2, +R2, -R2) |
|  | r4a | Распределение по квадрантам C.4 3x 2a Назначение для +A, -A, +Ri, +Rc, -Ri, -Rc жёстко зафиксировано Определяемый заказчиком 4x 2a Назначение измеряемых величин выходам по выбору, см. конфигурацию ПО |
|  | r3 | Используется только в DE, AT, VZ 4x 1u Оптопереключатель для 24-120 В DC/AC как r4 Для постоянного и переменного тока. Импульс / пауза 1:1 с сохранением положения контакта в случае перебоя в питании |

Дополнительно для стран с особыми требованиями:   По запросу в представительство

# Дополнительно: Литиевая батарея

# без, но в дальнейшем батарея может быть установлена в счетчик конструктивного исполнения f6,

# для f9 невозможно, т.к. не предусмотрен отсек для батареи.

# Поставляется с батареей для обеспечения работы часов и дисплея, если отсутствует U и Uдоп

Корпус

Настенное исполнение f6 (настенный монтаж) 	согласно чертежу H 71 0245 0001

| или стоечное исполнение f9 (монтаж в стойку или утопленный монтаж), с ESSAILEC-разъёмами 1x 8 + 3x 10 или 4x 10 -контактный, без разъёмов с противоположной стороны |
| --- |
|  | для монтажа в 19" шасси f9.10 (кабельное подключение) | согл. чертежу H 1 9838 2041 |
|  | или |  |
|  | для монтажа в 19" шасси f9.11/ f9.12 (шасси со встречными разъёмами) | согл. чертежу H 1 9838 2040 |
|  | или |  |
|  | для монтажа в распред. щите, включая 2 крепежа (кабельное подключение) | согл. чертежу H 1 9838 2039 |

| Для 19" шасси и встречных разъёмов заполняется лист спецификации Szu_E03 | См. приложение №:_______ |
| --- | --- |

Язык для лицевой, информационной панели и руководства пользователя

нем.        англ.       франц.	  рус.

Параметризация

| ZMQ с данными вторичных цепей | ZMQ заказана с данными вторичных цепей. Но до установки перепараметризация по данным первичных цепей | с данными под заказчика | Определяется проектом |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандартные значения согласно |  | См. Инструкции по настройке | Landis+Gyr в Цуге |
| настройки параметров стр. 5 |  |  | параметров Para № |  | Para № |  |
| без Инструкций по настройке параметров конфигурации ПО C.4r4 стандартная |  | Дата: ___________ |  | Дата: ___________ |

Система информационной безопасности  Стандарт  Определяется Заказчиком/ Государством  см. прил. №: _____

Тест на стабильность для класса 0.2S	  да		  нет

Сертификат тестирования

| да | нет | Язык: нем. англ. франц. | ANSI (Особый) |
| --- | --- | --- | --- |

Официальная сертификация (от Щвейцарской акредитованной лабаротории №2 с Щвейцарской пломбой)

да (если требуется для других стран)

Коммуканиционный модуль (CU)

без     B4 (RS232 / RS485)     M22/V34b (PSTN / RS485)     G22 / (GSM / RS485) для f9 только вместе с адаптером ADP
 	 E22 (TCP/IP)    Q22 МЭК870    Q22 dlms

Требуются коммуникационные модули в количестве ____ штук, если не для каждого счетчика

_____________________________________________

| Изменения | Условные обозначения: ( Вариант выбора (( Стандарт |
| --- | --- |
|  | Подготовлено: | Дата: |
|  | Проверено: | Дата: |