Опросная форма

Техническая спецификация

на трансформаторы тока

Конечный пользователь/объект _____________________

| Необходимые технические данные для подготовки предложения | Возможные решения (возможные варианты) |
| --- | --- |
| Тип | JOF 24, 36 … 123, 245 … |
| Стандарт | МЭК 60044-1, ANSI C57.13, BS, AS и другие |
| Электрические характеристики (кВ) |  |
| Номинальное напряжение (кВ) | 24, 36 … - 245,… |
| Испытательное напряжение по МЭК (кВ) | 50 - 460 … |
| Импульсное напряжение 1.2 / 50 μсек. (кВ) | 125 – 1050…. |
| Частота (Гц) | 50; 60 |
| Число сердечников | 1 - 5 |
| Первичный ток (А) | 20 ÷ 2000 |
| Вторичный ток каждой обмотки (А) | 1 или 5 |
| Нагрузка каждой обмотки (ВА) | 10 ÷ 100 |
| Класс точности |  |
| Измерительный | Класс 0.2S; 0,2; 0.5; ... |
| Защитный | Класс 5P10; 5P20; ... |
| Тепловой короткозамкнутый ток (кА) | 15, 31,5; 40 ... |
| Продолжительность теплового короткозамкнутого тока | 1 или 3 сек |
| Динамический ток (кА) | 80; 100; 120 |
| Продолжительный тепловой ток (%) | 100, 120, 150 |
| Изолятор | Фарфор или силикин |
| Удельная длина пути утечки (мм/кВ) | 24,0; 28,0; 31,5 … |
| Первичный терминал | Стержень или клемма (желательно размеры) |
| Материал первичного терминала | Сu или AL |
| Температура окр. воздуха | - 45 оС ÷ + 45 оС |
| Количество | 3, 6, 9 … |

Заказчик ___________________________________________

Заказ составил _____________________________________

Дата _____________			Подпись_______________