Опросная форма

Техническая спецификация

на трансформаторы тока

Конечный пользователь/объект _____________________

| Необходимые технические данные для подготовки предложения | Возможные решения |
| --- | --- |
| Тип | JКF |
| Стандарт | МЭК 60044-1, ANSI C57.13, BS, AS, ГОСТ 7746 |
| Электрические характеристики (кВ) |  |
| Уровень напряжений (кВ) |  |
| Частота (Гц) | 50; 60 |
| Число сердечников |  |
| Первичный ток (А) | 20 - 2000 |
| Вторичный ток каждой обмотки (А) | 1 или 5 |
| Нагрузка каждой обмотки (ВА) | 10 - 100 |
| Класс точности |  |
| Измерительный | Класс 0.2; 0.5; ... |
| Тепловой короткозамкнутый ток (кА) | 15; 31,5; 40 ... |
| Продолжительность теплового короткозамкнутого тока | 1 или 3 сек |
| Внешний диаметр, мм |  |
| Внутренний диаметр, мм |  |
| Высота, мм |  |
| Способ крепления | 2 или 3 лапки крепления |
| Продолжительный тепловой ток (%) | 100, 120, 150 |
| Температура окружающей среды, оС | - 45 оС ÷ + 45 оС |
| Количество |  |

Заказчик ___________________________________________

Заказ составил _____________________________________

Дата _____________			Подпись_______________